## Slide 1
Corso di FIA Prof Fabio Palomba
aa 2021 - 2022

## Slide 2
Sommario
Introduzione
Il nostro sistema
Implementazione
Considerazioni finali
Live demo

## Slide 3
Introduzione
Team Members:
Alexandru Mihai Burlacu
Giovanni Sorrentino

## Slide 4
Metodologie di lavoro
Comunicazione Piattaforme e applicazioni utilizzate
Microsoft Teams: riunioni giornaliere
Discord: invio di file o link utili al progetto
Whastapp: Comunicazioni e organizzazione del lavoro
GitHub: Condivisione e
sincronizzazione
del codice

## Slide 5
Il nostro sistema
Giocare a dama contro un’altra persona in locale
Giocare a dama contro la CPU scegliendo tra tre difficoltà
Scegliere di cambiare plancia di gioco (skin)
Visualizzare lo storico delle partite effettuate
Ottenere punteggio dalle partite contro la CPU (elo)

## Slide 6
Possibili approcci
Un primo possibile approccio a cui il team ha pensato consiste nell’utilizzare una rete neurale allenata attraverso apprendimento non supervisionato grazie ai GA. Il team ha preso spunto da AlphaZero.
Esso è un motore scacchistico sviluppato dall’azienda DeepMind, il quale è stato in grado di sconfiggere StockFish (il più forte motore fino ad allora) allenandosi soltanto per quattro ore
Questa opzione, tuttavia, è stata scartata per motivi di budget.
In seguito, si è giunti alla conclusione che il miglior approccio a questo problema fosse quello di implementare un algoritmo minimax

## Slide 7
Implementazione
L’ idea proposta è quella di utilizzare un algoritmo di ricerca di tipo Minimax poiché la dama è un gioco a somma zero e quindi si presta bene ad algoritmi di questa tipologia.
L’agente dovrà essere in grado di offrire una diversa prestazione in base alla difficoltà scelta dall’utente e avere un tempo di risposta inferiore ad un secondo.
L’obiettivo dell’agente è quello di trovare la mossa migliore in una determinata configurazione della damiera.

## Slide 8
Efficienza Minimax
L’efficienza e i tempi di risposta (medi ed espressi in ms) in funzione della profondità utilizzata, sono rappresentati di seguito.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Minimax | 0.15 | 0.61 | 4.19 | 36.8 | 301.2 | 2276.3
E’ possibile osservare una complessità esponenziale, esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un algoritmo di ricerca in profondità.
La media è stata calcolata sommando i tempi di risposta delle mosse eseguite nel corso di 10 partite (entrambi i lati sono gestiti dal sistema con data profondità).
E’ possibile, tuttavia, applicare alcune ottimizzazioni.

## Slide 9
Efficienza Alpha-Beta
La potatura Alpha-Beta è un particolare tipo di ottimizzazione per l’algoritmo Minimax che cerca di diminuire il numero di nodi analizzati nell’albero di ricerca. Quando applicato a un albero minimax standard, restituisce la stessa mossa, ma pota i rami che non possono in alcun modo influire su questa decisione.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Alpha-Beta | 0.238 | 0.78 | 2.08 | 11 | 36 | 232
Minimax puro | 0.15 | 0.61 | 4.19 | 36.8 | 301.2 | 2276.3
E’ possibile osservare un miglioramento di circa 89,8% (per quanto riguarda la profondità 6).
I tempi di risposta possono essere migliorati ulteriormente.

## Slide 10
Mosse con priorità
La potatura taglia i rami dell’albero se in precedenza ha analizzato possibilità migliori. Di conseguenza, il grado di ottimizzazione di alpha-beta migliora quando si analizzano prima mosse migliori.
Di seguito è possibile osservare l’efficienza del sistema rispetto alla potatura alpha-beta senza analizzare la priorità delle mosse.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Alpha-Beta + Priorità | 0.22 | 0.71 | 1.75 | 7.9 | 24 | 82
Alpha-Beta | 0.238 | 0.78 | 2.08 | 11 | 36 | 232
Con queste impostazioni, il sistema ha dei tempi di risposta più rapidi del 64% rispetto alla potatura senza priorità e del 96,4% rispetto al Minimax puro.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Alpha-Beta + Priorità | 0.22 | 0.71 | 1.75 | 7.9 | 24 | 82
Alpha-Beta | 0.238 | 0.78 | 2.08 | 11 | 36 | 232
Minimax puro | 0.15 | 0.61 | 4.19 | 36.8 | 301.2 | 2276.3

## Slide 11
Ulteriori aspetti
Funzione eval
Mossa random
Condizione di vittoria

## Slide 12
Live demo

## Slide 13
Conclusioni
L’obiettivo del progetto è stato ampiamente raggiunto, sia per quanto riguarda la sua struttura e funzionamento che per i tempi di risposta che il team si era prefissato di ottenere. Durante il corso dello sviluppo, il team ha appreso nuovi concetti e sperimentato con nuovi tool, e ciò è stato possibile non solo grazie a un accesa motivazione di ogni individuo, ma anche grazie all’interesse nel migliorare il risultato e l’efficienza del sistema.
Alexandru Mihai Burlacu
Cosa ho imparato?
Collaborare in un gruppo rispettandone orari ed esigenze
Collegare moduli esterni (modulo FIA)
Utilizzare nuovi tool per il testing
Giovanni Sorrentino
Collaborare in un gruppo rispettandone orari ed esigenze
Rispettare le scadenze prefissate
Usare diverse piattaforme di comunicazione
Cosa ho imparato?